## Slide 1: Softwaretechnik, Mikrocontroller und fischertechnik
Stefan Falk

## Slide 2: Lasst uns eine Lücke füllen
 | fischertechnik-Controller | Controller mit nanoFramework | Arduino u. ä.
Entwicklungssystem | RoboPro | Microsoft Visual Studio 2017/2019 | Einfache Systeme, nicht viel mächtiger als ein simpler Texteditor
Programmiersprache | RoboPro | C# | C
Eigenschaften | Komfortabel und „unkaputtbar“ | Fast der volle .net-Umfang, sehr mächtig, sehr komfortabel, dafür Timing im ms-Bereich | Low-Level, sehr nah an der Hardware, relativ fehlerträchtig, dafür sehr schnell in der Ausführung
Zielgruppe | Einsteiger bis Experten | Leute, die komfortabel komplexe Software entwickeln und testen wollen mit demselben Komfort, den sie von PCs gewohnt sind | Masochisten ;-) die ganz tief unten wissen wollen, wie alles funktioniert, oder die Timing im µs-Bereich benötigen

## Slide 3: Lasst uns eine Lücke füllen
Arduino u. ä.
Einfache Systeme, nicht
viel mächtiger als ein
simpler Texteditor
C
Low
-
Level, sehr nah an
der Hardware, relativ
fehlerträchtig, dafür
sehr schnell in der
Ausführung
Masochisten ;
-
) die ganz
tief unten wissen
wollen, wie alles
funktioniert, oder die
Timing im µs
-
Bereich
benötigen
Controller mit
nanoFramework
Microsoft Visual Studio
2017/2019
C#
Fast der volle .net
-
Umfang, sehr mächtig,
sehr komfortabel, dafür
Timing im
ms
-
Bereich
Leute, die komfortabel
komplexe Software
entwickeln und testen
wollen mit demselben
Komfort, den sie von
PCs gewohnt sind
fischertechnik
-
Controller
Entwicklungssystem
RoboPro
Programmiersprache
RoboPro
Eigenschaften
Komfortabel und
„unkaputtbar“
Zielgruppe
Einsteiger bis
Experten

## Slide 4: Was ist nanoFramework?
Ein kostenloses Add-In in Microsoft Visual Studio 2017/2019
Firmware: standardkonforme .net-Runtime (CLR) für Mikrocontroller
Tools, um die Firmware auf verschiedenste Boards zu bringen
Ein vollständig quelloffenes Projekt als Nachfolger des Microsoft .net Micro Frameworks
https://nanoframework.net
https://github.com/nanoframework
Sehr freundliche und hilfsbereite Entwickler
https://discord.gg/gCyBu8T

## Slide 5: Unterstützte Plattformen
So ungefähr jedes Board mit einem 32-bit-µC drauf – Auswahl:
Target | Gpio | Spi | I2c | Pwm | Adc | Serial | OneWire | Events | SWO | Networking | Large Heap
ST_STM32F429I DISCOVERY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  | ✔️
ST_NUCLEO64 F091RC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  | 
ST_STM32F769I DISCOVERY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
MBN_QUAIL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  |  | 
NETDUINO3_WIFI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  |  | 
ESP32_WROOM_32 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  | ✔️ | 

## Slide 6: Was habe ich davon?
Softwaretechnisch aus dem Vollen schöpfen
.net/C#
strikt typsicher
Entwicklungsystem vom Feinsten
Visual Studio als komfortables Entwicklungssystem mit IntelliSense, NuGet-Packages und was man sonst so als Desktop-Entwickler gewohnt ist
Traumhaftes Debugging
Haltepunkte, Variablen inspizieren und setzen, all die Debugging-Features von .net – live vom PC in den Mikrocontroller
vollständig objektorientiert
automatische Garbage Collection
Multithreading
umfangreiches Standard-Framework

## Slide 7: Womit erkaufe ich mir das?
Du brauchst einen Windows-PC
  Aktuell kein Linux, kein Mac
  Die kostenlose Visual Studio Community Edition genügt
nanoFramework interpretiert die compilierte Intermediate Language (IL, der .net-Bytecode) zur Laufzeit
  Du kannst damit kein Timing im µs-Bereich haben, sondern nur im ms-Bereich
  Das ist immer noch viel schneller als das 10-ms-Raster der RoboPro-Controller
  Für fast alle fischertechnik-Modelle mehr als schnell genug
  Wenn es wirklich nötig ist, kannst Du selber nativen (C/C++)-Code einbetten für die Teile, die harte Echtzeit benötigen

## Slide 8: Nun zeig‘ doch endlich! … Demo!

## Slide 9: Das Abstract I/O-Framework
softwaretechnisch noch eins draufsetzen

## Slide 10: Die Idee
Also schreiben wir das Programm so, dass es nur „irgendwas mit ja oder nein“ bekommt.
Mein Programm braucht einen Taster.
Wirklich? Nein! Es braucht nur irgendwas mit ja oder nein!
Dann kann ich aber auch was anderes reinreichen, was „ja oder nein“ liefert!
  Einen Analogwert einer Lichtschranke, mit einem Schwellwert verglichen!
  Ein Software-Objekt, mit dem ich meinen Modell-Code vorab testen kann!

## Slide 11: Das einfachste Programm der Welt
Wenn und solange ich den Taster drücke, soll der Motor laufen
Superprimitiver Ansatz:
while (true)
{
  if (TasterGedrueckt())
  {
    MotorEin();
  }
  else
  {
    MotorAus();
  }
}

## Slide 12: Dasselbe Programm mit AbstractIO
// Merke: Dieses Programm wird sich heute nicht mehr ändern!
public static void Run(IBooleanInput button, IBooleanOutput motor)
{
while (true)
{
motor.Value = button.Value;
}
}

## Slide 13: Aufruf mit abstrakten I/O-Objekten
Run(
button: new Netduino3.DigitalInput(DigitalInputPin.D2),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
);

## Slide 14: Lass den Motor weich anlaufen!
Run(
button: new Netduino3.DigitalInput(DigitalInputPin.D2),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 0.5f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
);

## Slide 15: Eine Lampe soll den Lauf anzeigen
Run(
button: new Netduino3.DigitalInput(DigitalInputPin.D2),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 0.5f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.Distributed(
shield.GetDcMotor(2)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f))
);

## Slide 16: Die Lampe soll blinken anstatt nur leuchten
Run(
button: new Netduino3.DigitalInput(DigitalInputPin.D2),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 0.5f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.Distributed(
shield.GetDcMotor(2)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.BlinkedWhenTrue(onDurationMs: 500, offDurationMs: 500))
);

## Slide 17: Weich blinken natürlich!
Run(
button: new Netduino3.DigitalInput(DigitalInputPin.D2),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 0.5f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.Distributed(
shield.GetDcMotor(2)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 2f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.BlinkedWhenTrue(onDurationMs: 500, offDurationMs: 500))
);

## Slide 18: Analoge Lichtschranke anstatt Taster
Run(
button: new Netduino3.AnalogAdcInput(AnalogInputPin.A1)
.ScaleToRange(smallestValueMappedTo: 0f, largestValueMappedTo: 1f)
.SchmittTrigger(threshold: 0.5f, hysteresis: 0.05f),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 0.5f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.Distributed(
shield.GetDcMotor(2)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 2f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.BlinkedWhenTrue(onDurationMs: 500, offDurationMs: 500))
);

## Slide 19: Lichtschranke ist ok, aber andersrum bitte
Run(
button: new Netduino3.AnalogAdcInput(AnalogInputPin.A1)
.ScaleToRange(smallestValueMappedTo: 0f, largestValueMappedTo: 1f)
.SchmittTrigger(threshold: 0.5f, hysteresis: 0.05f)
.Invert(),
motor: shield.GetDcMotor(1)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 0.5f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.Distributed(
shield.GetDcMotor(2)
.Smoothed(valueChangePerSecond: 2f, rampIntervalMs: 20)
.MappedFromBoolean(falseValue: 0f, trueValue: 1f)
.BlinkedWhenTrue(onDurationMs: 500, offDurationMs: 500))
);

## Slide 20
Große Änderungen am Modell ohne große Änderungen am Programm
Komfortable und wiederverwendbare Zusatzfunktionalität für alles mit bestimmten Datentypen
Änderung der Pin-Belegung mit minimalem Aufwand
Umstieg auf ein völlig anderes nanoFramework-Board mit minimalem Aufwand
Unit-Testbarkeit von Programmen für fischertechnik-Modelle – ohne Modell
Noch schnellere Entwicklung
https://github.com/steffalk/AbstractIO